## Slide 1: Аппаратура управления установкой для аргонно-дуговой сварки в контролируемой среде ЭР307
ЗАО «Лаборатория Электроники»
Москва 2014

## Slide 2: Назначение
Аппаратура управления ЭР307 предназначена для работы совместно с установкой сварки в контролируемой атмосфере

## Slide 5: Основные функции ЭР307
Управление 5 коллекторными двигателями сварочного автомата
Управление вакуумной системой и системой подготовки контролируемой атмосферы
Управление оборудованием в автоматическом режиме по заданной циклограмме с учетом датчика пути или времени
Синхронное управление импульсами тока, движением головки, и режимом работы АРНД
Формирование требуемой формы сварочного тока
Управление расходом двух защитных газов
Дистанционное управление всеми механизмами сварочного автомата в наладочном режиме
Режим имитации сварочного цикла
Сохранение всех параметров процесса

## Slide 6
Notes: ПК-главный. Блоки AWD10 с быстрым аналоговым управлением и заданием параметров через RS485. Модуль NI для синхронизации. Фиксация только управляющих параметров и реального тока и напряжения.

## Slide 7: Состав аппаратуры управления
Стойка управления
Пульт дистанционного управления
Осциллятор
Сварочный источник

## Slide 9: Осциллятор ПИК250AC

## Slide 11
Состав стойки управления
Промышленный компьютер со специальным программным обеспечением
Блоки ввода/вывода аналоговых/цифровых сигналов
Сварочный источник
Блоки управления коллекторными двигателями сварочной головки
Блок управления защитным газом
Блок питания 380->27В
Трансформатор 380/220В
Блок бесперебойного питания (UPS)
Блок питания 220->24В для аварийного питания
Блок выходных реле
Блок входных оптронов

## Slide 12
Промышленный компьютер
Поддержка интерфейса пользователя
Задание технологических программ сварки
Формирование всех управляющих команд для оборудования
Отображение параметров процесса в цифровом и графическом виде
Сохранение параметров каждого процесса в архив
Экспорт архива на съемный носитель
Просмотр архива процессов
Анализ аварийных ситуаций
Подготовка данных для систем управления верхнего уровня
Назначение